## Slide 1: Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – adresace zařízení
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948
Datum: 2. 10. 2013
Jazyk: čeština
Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia, 15–16 let
Druh učebního materiálu: studijní materiál + kontrolní otázky na dané téma
Očekávaný výstup: student se seznámí s adresací zařízení připojených do počítačové sítě
Anotace: materiál je vhodný k výkladu učiva + kontrolní otázky k probrané látce

## Slide 2: Adresace zařízení
Všechna zařízení, která jsou připojena do počítačové sítě, musí být jednoznačně identifikována
To platí nejen pro lokální síť, ale i celosvětově
Používají se základní tři typy adres zařízení:
  Fyzická adresa síťové karty (MAC adresa)
  Logická (internetová) adresa (IP adresa)
  Doménová adresa

## Slide 3: MAC adresa (Media Access Control)
fyzická adresa síťového adaptéru (síťové karty)
Je nastavena síťové kartě při výrobě výrobcem, je pevně svázána s HW (dnes lze ale i změnit)
Je celosvětově jedinečná!
Skládá se z 48 bitů (k dispozici tedy 248 různých adres)
Lze zapsat třemi způsoby (číslice jsou v šestnáctkové soustavě), např.:
  0000.6465.7374
  00-00-64-65-73-74
  00:00:64:65:73:74

## Slide 4: IPv4 adresa (Internet Protokol verze 4)
logická (internetová) adresa
je rozhodující pro směrování v síti
je jednoznačná v celosvětovém měřítku
velikost IPv4 adresy je 32 bitů
  zapisuje se jako posloupnost 4 dekadických čísel (desítková soustava) oddělených tečkou
  jedno číslo vyjadřuje 1 byte adresy, např. 78.156.144.150
  Celkem je k dispozici 232 = 4 294 967 296 různých adres – což je pro celý svět málo – bude v blízké době nahrazena protokolem IPv6
  Skládá se ze 3 částí: adresa sítě + adresa podsítě + adresa počítače
  Hranici mezi adresou podsítě a počítače určuje maska podsítě (subnet mask)

## Slide 5: Maska podsítě
    Umožňuje vytvářet podsítě v rámci přidělené adresy
    Důvodem je zvýšení propustnosti podsítě, zvýšení bezpečnosti
    Jedná se o 32bitovou hodnotu zapisovanou stejně jako IP adresa
    V binárním tvaru obsahuje jedničky tam, kde se v adrese nachází síť a podsíť, a nuly tam, kde je počítač

## Slide 6: Třídy IPv4 adres
Třída | Začátek (bin) | 1. bajt | standardní maska | bitů sítě | bitů stanice | sítí | stanic v každé síti
A | 0 | 0–127 | 255.0.0.0 | 7 | 24 | 27 = 128 | 224−2 = 16 777 214
B | 10 | 128–191 | 255.255.0.0 | 14 | 16 | 214 = 16384 | 216−2 = 65 534
C | 110 | 192–223 | 255.255.255.0 | 21 | 8 | 221 = 2 097 152 | 28−2 = 254
D | 1110 | 224–239 | multicast |  |  |  | 
E | 1111 | 240–255 | vyhrazeno jako rezerva |  |  |  | 

## Slide 7: IPv6 adresa, nastavení PC
Je unikátní, logická, hierarchicky uspořádaná
Řeší problém s nedostatkem adres v IPv4
Je velikosti 128 bitů, počet adres je tedy 2128
Oddělovačem je dvojtečka, např.:
  CA32:F123:C210:1234:0000:0000:1A11
  První nuly za dvojtečkou lze v zápisu vynechat
Adresa sítě = maska (pod)sítě x adresa počítače
Nastavení PC pro připojení do sítě Internet (IPv4) – ručně nebo automaticky pomocí DHCP protokolu ve vlastnostech síťové karty:
  Nastavení IP adresy
  Nastavení masky
  Nastavení výchozí brány + 2 adresy DNS serverů

## Slide 8: Doménová adresa
Posloupnost krátkých textů oddělených tečkami
Práce s IP adresami pro uživatele nepohodlná – proto zavedeny doménové adresy
Převod z IP na doménovou zajišťují DNS (Domain Name System) servery
Doménová adresa
  jmého_počítače.jméno_subdomény.jméno_domény
  mail.gvm.cz (odpovídající IP adresa je 78.156.144.150)
Jméno domény (nejvyššího řádu): cz, at, org, us, mil, …
Komunikace v Internetu probíhá vždy pomocí IP adres, pokud známe pouze doménovou adresu, musíme požádat DNS server o odpovídající IP adresu (tzv. resolving)
Správce domény CZ: CZ.NIC, www.NIC.cz

## Slide 9: Příklad stromu doménových jmen
Strom doménových jmen: Mormegil, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DNS_strom.png

## Slide 10: Adresa zdroje URL
Identifikátory URL (Uniform Resource Locator) slouží k jednoznačnému určení zdroje
v Internetu (ve smyslu dokumentu či služby)
Obecný tvar URL + příklad:
  služba://přih_jméno:heslo@počítač.doména:port/cesta;parametr?dotaz#část
  http://pavel:heslo@email.seznam.cz/login
Služba
  http – www stránky
  ftp – přenos souborů
  file – lokální soubor
  news - zprávy diskuzních skupin
  mailto – e-mail

## Slide 11: Kontrolní otázky
Co je to URL adresa a jaký má obecný tvar?
K čemu se používá doménová adresa? Proč byla zavedena?
Uveď základní vlastnosti adresy IPv6.
K čemu se používá maska podsítě?
Uveď základní třídy adres IPv4.
Popiš vlastnosti MAC adresy.
Jaké položky je nutné nastavit ve vlastnostech síťové karty u počítače, pokud jej chceme připojit do sítě Internet?
Zjisti na Internetu podrobnosti k registraci domény – omezení, cena pořízení, udržovací poplatek, dostupnost, …